## Slide 1: IMBARCAZIONE DA SOCCORSO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
SCAFO IN VETRORESINA RINFORZATA
CARENA DI TIPO PLANANTE A V
LUNGHEZZA FUORI TUTTO m 12,00 ÷ 13,50
LARGHEZZA FUORI TUTTO m 3,30 ÷ 4,50
BOTTAZZO TUBOLARE SEMIRIGIDO CONTINUO SU TUTTO IL PERIMETRO DELL’IMBARCAZIONE
PRESTAZIONI RICHIESTE:
Velocità massima non inferiore a 35 nodi con lago calmo e dislocamento pari al pieno carico in configurazione di soccorso
Velocità non inferiore a 20 nodi con mare forza 5 (vento teso 8 - 10,7 ms Ora del Garda)
Autonomia operativa alla velocità di crociera non inferiore alle 8 ore

## Slide 3
GRU IDRAULICA PORTATA 400 KG. A 5 METRI
ARGANO DA TONNEGGIO CON ASSE ORRIZONTALE , CAPACITA’ DI TIRO 600 KG.
- RADAR DA 24’’ RAYMARINE
- VISORE TERMICO RAYMARINE STABILIZZATO
- MONITOR ANTINCENDIO
- MOTORIDUTTORI ELETTRICI CON GRUETTE PER VARO SONDE APPA
- PREDISPOSIZIONE ATTACCHI PER AVVOLGITORE OMBELICALE ROV

## Slide 4
- Piano di coperta poppiero complanare di minimo 13,5 mq
- Cabina centrale con plancia di comando
- Locale sottocoperta con panche, tavolo e supporto barella accessibile dalla cabina o dal boccaporto esterno

## Slide 5
- SISTEMA DI PROPULSIONE IPS

## Slide 6
PROPULSIONE TIPO POD -IPS

## Slide 7
PROPULSIONE TIPO POD -IPS
Sistema di propulsione composto da una coppia di motori entrobordo
2 piedi sotto carena comandanti da sterzo elettrico e indipendenti tra di loro
Eliche duoprop rivolte in avanti (traenti) per una migliore spinta

## Slide 8
Sistema con comando Joystick elettronico per l’ormeggio e la guida dell’imbarcazione che
combinato al controllo EVC consente di gestire le manovre in modo semplificato
e permette di eseguire manovre in tutte le direzioni senza necessità di un’elica di prua

## Slide 10
SISTEMA ELETTRONICO DI MANTENIMENTO DINAMICO DELLA POSIZIONE GPS

## Slide 11
CORRETTORI DI ASSETTO AUTOMATICI ‘’INTERCEPTOR’’

## Slide 12
STRUMENTAZIONE

## Slide 13
AUTOPILOTA INTERFACCIATO CON EVC
- Mantenimento rotte
- Mantenimento prue
- Esecuzione di griglie di ricerca automatiche

## Slide 14
4 MONITOR MULTIFUNZIONE
- Cartografia e GPS di navigazione
- Radar
- Visualizzazione immagini del visore termico
- Ecoscandaglio CHIRP
- Sonar Down Vision
- Sonar Side Vision

## Slide 15
RADAR RAYMARINE HD DA 24’’
- Immagini radar ad alta definizione
- Possibilità di sovrapporre le immagini radar alla cartografia
- Possibilità di eseguire un puntamento automatico del bersaglio con visore termico

## Slide 16
VISORE TERMICO STABILIZZATO
- Ricerca di persone e imbarcazioni disperse
- Individuazione di una persona in acqua a 1,2 Km di distanza
- Individuazione di una piccola imbarcazione a 4 Km di distanza

## Slide 18
ECOSCANDAGLIO CON TECNOLOGIA CHIRP
- Portata fino a 3000 mt di profondità
- Tecnologia CHIRP multi frequenza con eliminazione automatica dei disturbi

## Slide 19
SONAR DOWN VISION
Immagini sonar in alta definizione fino a 270 mt di profondità
Ricerca di persone sub dispersi sottacqua

## Slide 20
SONAR SIDE VISION
Immagini sonar in alta definizione fino a 180 mt di distanza per ogni lato
Visione in pianta del fondale
Ricerca di persone sub dispersi sottacqua

## Slide 21
ALLESTIMENTI SPECIALI

## Slide 22
GRU DI TIPO MARINO
portata massima di almeno 500 Kg a 4 mt
munita di argano da tonneggio

## Slide 23
2 GRUETTE A BANDIERA E MOTORIDUTTORI PER PRELIEVI APPA

## Slide 24
VERRICELLO ELETTRICO PER RECUPERO BARELLA

## Slide 25
2 PLANCETTE A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA
Montate su entrambi i lati dell’imbarcazione
Munite di scalette a scomparsa

## Slide 26
PREDISPOSIZIONE PER ATTACCO FUSO OMBELICALE ROV

## Slide 27
POMPA ANTINCENDIO MUNITA DI MONITOR
Azionamento mediante frizione calettata su 1 dei 2 motori di propulsione
1500 l/m con prevalenza minima di circa 50 m
Attacco UNI 70 per mandata con manichetta sul piano di coperta di poppa
Attacco per aspirazione con tubo rigido (esterno per svuotare imbarcazioni semi affondate)
Eventuale premiscelatore in linea per liquido schiumogeno A/B

## Slide 28
GRUPPO ELETTROGENO
Azionamento mediante motore Diesel
400 / 230 V
Potenza non inferiore a 10 KVA (8Kw)